# АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021                                           № 481-п 			              г. Кодинск

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и отдельных категорий потребителей тепловой энергии муниципального образования Кежемский район (в ред. постановления Администрации Кежемского района от 12.08.2021 № 529-п)

В соответствии с Соглашениями на 2021 год о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения поселений, закрепленных в п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 6.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и отдельных категорий потребителей тепловой энергии муниципального образования Кежемский район в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по жизнеобеспечению района Игнатьева А.М.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                                                                               П.Ф. Безматерных

Приложение 1

к постановлению Администрации Кежемского района

от 28.07.2021 № 481-п

Состав комиссии

по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2021 – 2022 годов

| Игнатьев Анатолий Михайлович | - заместитель Главы района по жизнеобеспечению района Администрации Кежемского района; |
| --- | --- |
| Щёголев Николай Юрьевич | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации Кежемского района; |
| Болдырева Наталья Николаевна | - ведущий специалист по осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения поселений; |
| Чертков Михаил Михайлович | - ведущий инженер КМУ Служба муниципального заказа; |
| Новоселов Александр Евгеньевич | - начальник района ТС и КУ Ангарского филиала АО «КрасЭКо» (по согласованию); |
| Чемезов Денис Витальевич | - начальник района электрических сетей Ангарского филиала АО «КрасЭКо» (по согласованию). |

# Приложение 2

к постановлению Администрации Кежемского района

от 28.07.2021 № 481-п

(в ред. постановления Администрации района

от 12.08.2021 № 529-п)

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения.

2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

3. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно укомплектованность указанных служб персоналом и обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и   топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

-  плотность оборудования тепловых пунктов;

-  наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящей Программе.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

8. Сроки выдачи паспортов не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 30 сентября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

## Приложение № 1

к программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

_____________________							"___" __________ 20__ г.

(место составления акта)							(дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной _________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ  "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии: 		_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: 				_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: 			 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

## Приложение N 2

к программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

_________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

## Приложение N 3

к программе

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12° C;

промышленных зданий до 8° C;

- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

### Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

## Приложение № 4

## к программе

(в ред. постановления Администрации района

от 12.08.2021 № 529-п)

График проверки

| № | Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| --- | --- |
| 1 | Электрокотельная г. Кодинск | с 20.08.2021 по 30.09.2021 |
| 2 | ПНС-1 г. Кодинск |  |
| 3 | ПНС-2 г. Кодинск |  |
| 4 | Тепловые сети г. Кодинск |  |
| 5 | Котельная п. Имбинский |  |
| 6 | Тепловые сети п. Имбинский |  |
| 7 | Котельная д. Тагара |  |
| 8 | Тепловые сети д. Тагара |  |
| 9 | Котельная № 1 п. Недокура |  |
| 10 | Котельная № 2 п. Недокура |  |
| 11 | Котельная № 3 п. Недокура |  |
| 12 | Тепловые сети п. Недокура |  |
| 13 | Котельная с. Заледеево |  |
| 14 | Электрокотельная с. Заледеево |  |
| 15 | Тепловые сети с. Заледеево |  |
| Объекты потребителей тепловой энергии |
| 1 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района» | с 02.08.2021 по 10.09.2021 |
| 2 | МБУ ДО "Детская музыкальная школа" г. Кодинск |  |
| 3 | КГБУЗ Кежемская РБ «Взрослая поликлиника» |  |
| 4 | КГБУЗ Кежемская РБ «БВО, теплый склад, гараж, РММ» |  |
| 5 | КГБУЗ Кежемская РБ «Детская поликлиника» |  |
| 6 | КГБУЗ Кежемская РБ «Стационар, Галерея» |  |
| 7 | КГБУЗ Кежемская РБ «Лечебный корпус на 72 койки» |  |
| 8 | КГБУЗ Кежемская РБ Имбинская Участковая больница |  |
| 9 | КГБУЗ Кежемская РБ Недокурская ВА |  |
| 10 | КГБУЗ Кежемская РБ ФАП д. Тагара |  |
| 11 | КГБ ПОУ «Приангарский политехнический техникум» |  |
| 12 | МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова», сельские библиотеки |  |
| 13 | МБУК «Заледеевская сельская библиотека» |  |
| 14 | МБУК «Тагарская сельская библиотека» |  |
| 15 | МБУК «Имбинская сельская библиотека» |  |
| 16 | МБУК «Недокурская сельская библиотека №5» |  |
| 17 | МБУК КР МРДК «Рассвет» |  |
| 18 | Недокурский СДК- филиал МБУК КР МРДК «Рассвет» |  |
| 19 | Заледеевский СДК- филиал МБУК КР МРДК «Рассвет» |  |
| 20 | МБУК п. Имбинский "Сельский дом культуры "Юность" |  |
| 21 | Тагарский СДК- филиал МБУК КР МРДК «Рассвет» |  |
| 22 | Кодинская СОШ №2 |  |
| 23 | Кодинская СОШ №3 |  |
| 24 | Кодинская СОШ №4 |  |
| 25 | Имбинская СОШ |  |
| 26 | Недокурская СОШ |  |
| 27 | Заледеевская СОШ |  |
| 28 | Тагарская СОШ |  |
| 29 | МКДОУ «Аленький цветочек» |  |
| 30 | МКДОУ «Сибирячок» |  |
| 31 | МКДОУ «Сказка» |  |
| 32 | МКДОУ «Березка» |  |
| 33 | МКДОУ «Солнышко» |  |
| 34 | МКДОУ «Недокурский детский сад «Сказка» |  |
| 35 | МДОУ «Заледеевский детский сад «Ромашка» |  |
| 36 | МКДОУ «Имбинский детский сад «Лесная сказка» |  |
| 37 | МБУ «СШ Кежемского района» «Мангуст» |  |
| 38 | МБУ «СШ по биатлону» с. Заледеево |  |
| 39 | ООО «КЦУ ЖКХ КР» |  |
| 40 | Кежемский филиал ГП «Край ДЭО» |  |
| Многоквартирные дома |
| г. Кодинск |
| 1 | ул. Усенко, 2 | с 27.07.2021 по 10.09.2021 |
| 2 | ул. Гидростроителей, 2 |  |
| 3 | ул. Гидростроителей, 3 |  |
| 4 | ул. Гидростроителей, 4 |  |
| 5 | ул. Гидростроителей, 5 |  |
| 6 | ул. Гидростроителей, 6 |  |
| 7 | ул. Гидростроителей, 8 |  |
| 8 | ул. Гидростроителей, 10 |  |
| 9 | ул. Гидростроителей, 11 |  |
| 10 | ул. Гидростроителей, 11А |  |
| 11 | ул. Гидростроителей, 11Б |  |
| 12 | ул. Гидростроителей, 13 |  |
| 13 | ул. Гидростроителей, 14 |  |
| 14 | ул. Гидростроителей, 15 |  |
| 15 | ул. Гидростроителей, 16 |  |
| 16 | ул. Гидростроителей, 18 |  |
| 17 | ул. Гидростроителей, 20 |  |
| 18 | ул. Гидростроителей, 22 |  |
| 19 | ул. Гидростроителей, 28 |  |
| 20 | ул. Гидростроителей, 30 |  |
| 21 | ул. Гидростроителей, 32 |  |
| 22 | ул. Гидростроителей, 34 |  |
| 23 | ул. Гидростроителей, 36 |  |
| 24 | ул. Гайнулина, 1 |  |
| 25 | ул. Гайнулина, 2 |  |
| 26 | ул. Гайнулина, 2 А |  |
| 27 | ул. Гайнулина, 4 |  |
| 28 | ул. Гайнулина , 5 |  |
| 29 | ул. Гайнулина, 7 |  |
| 30 | ул. Гайнулина, 8 |  |
| 31 | ул. Гайнулина, д. 9 |  |
| 32 | пр. Ленинского комсомола, 2 |  |
| 33 | пр. Ленинского комсомола, 3 |  |
| 34 | пр. Ленинского комсомола, 4 |  |
| 35 | пр. Ленинского комсомола, 5 |  |
| 36 | пр. Ленинского комсомола, 6 |  |
| 37 | пр. Ленинского комсомола, 7 |  |
| 38 | пр. Ленинского комсомола, 8 |  |
| 39 | пр. Ленинского комсомола, 11 |  |
| 40 | пр. Ленинского комсомола, 12 |  |
| 41 | пр. Ленинского комсомола, 14 |  |
| 42 | пр. Ленинского комсомола, 14/1 |  |
| 43 | пр. Ленинского комсомола, 18 |  |
| 44 | пр. Ленинского комсомола, 22 |  |
| 45 | пр. Ленинского комсомола, 22/1 |  |
| 46 | ул. Колесниченко, 2 |  |
| 47 | ул. Колесниченко, 4 |  |
| 48 | ул. Колесниченко, 4А |  |
| 49 | ул. Колесниченко, 8 |  |
| 50 | ул. Колесниченко, 10 |  |
| 51 | ул. Колесниченко, 12 |  |
| 52 | ул. Колесниченко, 14 |  |
| 53 | ул. Колесниченко, д.18 |  |
| 54 | ул. Колесниченко, д.20 |  |
| 55 | ул. Колесниченко, 22 |  |
| 56 | ул. Михайлова, 1 |  |
| 57 | ул. Михайлова, 3 |  |
| 58 | ул. Михайлова, 5 |  |
| 59 | ул. Михайлова, 6 |  |
| 60 | ул. Михайлова, 8 |  |
| 61 | ул. Михайлова, 10 |  |
| 62 | ул. Михайлова, 11 |  |
| 63 | ул. Михайлова, 12 |  |
| 64 | ул. Михайлова, 14 |  |
| 65 | ул. Маяковского-2 |  |
| 66 | ул. Маяковского-3 |  |
| 67 | ул. Маяковского-4 |  |
| 68 | ул. Маяковского-5 |  |
| 69 | ул. Маяковского-6 |  |
| 70 | ул. Маяковского-7 |  |
| 71 | ул. Маяковского-9 |  |
| 72 | ул. Маяковского-11 |  |
| 73 | ул. Маяковского, 16 |  |
| 74 | ул. Маяковского-17 |  |
| 75 | ул. Маяковского-19 |  |
| 76 | ул. Маяковского-21 |  |
| 77 | ул. Маяковского, 18 |  |
| п. Имбинский |  |
| 78 | ул. Мира, д.1 |  |
| 79 | ул. Мира, д.2 |  |
| 80 | ул. Мира, д.2а |  |
| 81 | ул. Мира, д.3 |  |
| 82 | ул. Мира, д.4 |  |
| 83 | ул. Мира, д.4а |  |
| 84 | ул. Мира, д.5 |  |
| 85 | ул. Мира, д.7 |  |
| 86 | ул. Есенина, д.2 |  |
| 87 | ул. Есенина 4 |  |
| п. Недокура |  |
| 88 | ул. 40 лет Победы, д. 2 |  |
| 89 | ул. 40 лет Победы, д. 6 |  |
| 90 | ул. 40 лет Победы, д. 10 |  |
| 91 | ул. 40 лет Победы, д. 12 |  |
| 92 | ул. Ленина, д. 5А |  |
| 93 | пер. Октябрьский, д. 1 (в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 94 | пер. Октябрьский, д. 2 (в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 95 | пер. Октябрьский, д. 3(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 96 | пер. Октябрьский, д. 4(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 97 | ул. Ленина, д. 1(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 98 | ул. Ленина, д. 11(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 99 | ул. Ленина, д. 14(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 100 | ул. Ленина, д. 15(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 101 | ул. Ленина, д. 16(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 102 | ул. Ленина, д. 3(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 103 | ул. Ленина, д. 5(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 104 | ул. Ленина, д. 6 б (в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 105 | ул. Ленина, д. 7(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 106 | ул. Ленина, д. 8(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |
| 107 | ул. Ленина, д. 9(в ред. постановления Администрации района от 12.08.2021 № 529-п) |  |