АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021	                    		             № 483-п				    г. Кодинск

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов,

осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения

поселка Имбинский

В соответствии с Соглашением №2 от 20.11.2020г. «О передаче поселением осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальному району», закрепленных в п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 29.07.2013г. №644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020г. № 728, руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32  Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.08.2021 нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения поселка Имбинский Кежемского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Кежемского района по жизнеобеспечению района А.М. Игнатьева.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

# Глава района                                                                              П.Ф. Безматерных

Приложение

к постановлению Администрации Кежемского района

от 28.07.2021 № 483-п

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих

сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения

поселка Имбинский Кежемского района

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Ед. изм. | Допустимые концентрации загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | рН | ед. | 7,6 |
| 2 | Температура | ͦС | +40 |
| 3 | Сухой остаток | мг/дм3 | 660 |
| 4 | Нитрат ион | мг/дм3 | 1,84 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,3544 |
| 6 | Нитрит ион | мг/дм3 | 0,3 |
| 7 | Фосфат ион | мг/дм3 | 10,64 |
| 8 | Ион аммония | мг/дм3 | 62,5 |
| 9 | БПК полн | мг/дм3 | 194,81 |
| 10 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 163,11 |
| 11 | БПК5 | мг/дм3 | 130,72 |
| 12 | ХПК | мг/дм3 | 252,1 |
| 13 | СПАВ анионные | мг/дм3 | 2,26 |
| 14 | Фенолы | мг/дм3 | 0,154 |
| 15 | Сульфаты | мг/дм3 | 99,72 |
| 16 | Хлориды | мг/дм3 | 78,3 |
| 17 | Железо | мг/дм3 | 1,02 |
| 18 | Медь | мг/дм3 | 0,073 |
| 19 | Цинк | мг/дм3 | 0,086 |
| 20 | Никель | мг/дм3 | 0,018 |
| 21 | Свинец | мг/дм3 | 0,0055 |

Примечание:

нормативы состава сточных вод не распространяются:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

- на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее 30 м3/сутки (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).