АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2023	                    	                       № 820-п				        г. Кодинск

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Кодинск

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, руководствуясь ст.ст. 17, 20, 32  Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Установить с 11.10.2023 нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Кодинск Кежемского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кежемского района от 28.07.2021 № 484-п «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Кодинск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Кежемского района по обеспечению жизнедеятельности района                  А.М. Игнатьева.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник» и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 11.10.2023.

# Глава района                                                                              П.Ф. Безматерных

Приложение

к постановлению Администрации района

от 11.10.2023 № 820-п

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов осуществляющих

сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения

муниципального образования город Кодинск

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Ед. изм. | Допустимые концентрации загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | рН | ед. | 8,0 |
| 2 | Температура | ͦС | +40 |
| 3 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 6,23 |
| 4 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 186,26 |
| 5 | Ион аммония | мг/дм3 | 125,94 |
| 6 | Фосфат ион | мг/дм3 | 7,69 |
| 7 | Нитрит ион | мг/дм3 | 2,04 |
| 8 | Нитрат ион | мг/дм3 | 40,0 |
| 9 | Хлориды | мг/дм3 | 99,36 |
| 10 | Сульфаты | мг/дм3 | 113,68 |
| 11 | Фенолы | мг/дм3 | 0,40 |
| 12 | СПАВ анионные | мг/дм3 | 6,30 |
| 13 | Сухой остаток | мг/дм3 | 2152,59 |
| 14 | БПК5 | мг/дм3 | 209,81 |
| 15 | БПК полн | мг/дм3 | 311,79 |
| 16 | ХПК | мг/дм3 | 289,40 |
| 17 | Железо | мг/дм3 | 0,5430 |
| 18 | Свинец | мг/дм3 | 0,0030 |
| 19 | Никель | мг/дм3 | 0,0131 |
| 20 | Медь | мг/дм3 | 0,0016 |
| 21 | Цинк | мг/дм3 | 0,0290 |

Примечание: нормативы состава сточных вод не распространяются:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

- на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее 30 м3/сутки (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).